## Slide 1: تخطيط تنظيم تفصيلي لأحد أقطاب النمو في منطقة الخليل الحضرية - القطب الشمالي -
إعداد الطالبة : سيما ايمن الحموري
اشراف : د.علي عبد الحميد
د. زهراء زواوي
جامعة النجاح الوطنية - نابلس
كلية الهندسة والتكنولوجيا - قسم هندسة التخطيط وتكنولوجيا المدن
مشروع التخرج
31/5/2023

## Slide 2: 05 01 02 فهرس المحتويات 06 03 04 06
مقدمة عامة
فكرة مبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل
النتيجة النهائية للتحليل
التدخل المقترح - المخطط الهيكلي المقترح

## Slide 3: مقدمة عامة

## Slide 4
بنية تحتية جيدة للشوارع وشبكات النقل والمواصلات
كهرباء
صرف صحي
مياه
4
3
2
1
تشكل عادة مراكز المدن مصدر جذب للسكان من حيث توفر الفرص للعمل وإيجاد حياة كريمة،من حيث توفر خدمات من
وغيرها من المغريات التي تستقطب السكان لها،فتشكل مركز تجاري صناعي اجتماعي جيد جدا
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل

## Slide 5
فيظهر لدينا مدن جاذبة جديدة تشكل أقطاب نمو جديدة الأمر الذي يخفف الضغط الواقع على مركز المدينة الرئيسي,
بالاضافة لان وجود أكثر من قطب نمو في المنطقة يؤثر إيجابا على البيئة الحضرية لإقليم بسبب تعزيز التكامل الوظيفي والتخطيطي للمنطقة الحضرية.
الا ان تركز هذا الاستقطاب للسكان في مدينة واحدة رئيسية يؤدي إلى تشكيل ضغط على المدينة مع مرور الوقت
الأمر الذي يضطر الدولة أو السكان للاتجاه الضواحي أو القرى والمدن المجاورة
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل

## Slide 6
العمل على إيجاد أقطاب نمو جديدة لمنطقة الخليل الحضرية،لتخفيف الضغط الحضري الواقع على مركزها (مدينة الخليل)،وتعزيز الدور الوظيفي أقطاب النمو وإعداد دراسة تفصيلية خاصة بوظيفة هذه الأقطاب،
بالاضافة لتعزيز التكامل و الترابط في المنطقة الحضرية وما يحيطها لتشمل الاقطاب المقترحة والمراكز الحضرية القائمة،والمحاور المختلطة التجارية و السكنية
الأمر الذي يؤدي الى الارتقاء بالمنطقة الحضرية،وتطوير الاقتصاد لمنطقة الخليل الحضرية
(مستوى المنطقة الحضرية)
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل

## Slide 7
تخطيط أقطاب نمو جديدة في جنوب الضفة الغربية سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط على المستوى المحلي لمنطقة الخليل الحضرية فقط ،بل أيضا على المستوى الوطني أيضا،فتوجيه الاستقطاب لمناطق مختلفة في محافظة الخليل بدلا عن مدينة الخليل (المركز) يعمل على الارتقاء بالقرى والمدن المحيطة في هذا الإقليم وتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم أيضا,
كما وسيحسن من العلاقات مع المحافظات الاخرى ايضا على المستوى الوطني وسيكون مركز استقطاب للسكان والأعمال المختلفة
(المستوى الوطني )
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل

## Slide 8
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل
تم اختيار منطقة الدراسة بناءاً على الدراسة الاستراتيجية سابقة للسياسات التطويرية المقترحة لمنطقة الخليل الحضرية ضمن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية ,2022.
تمثلت أبرز المشاكل التي ناقشتها السياسة الاستراتيجية هي أن الضغط لا يقتصر على المراكز الحضرية المتمثلة في مركز المدينة (الخليل) ،بل والمدن والبلدات الملاصقة لها، كما ويشمل ايضا قطاعات أخرى متعددة مثل قطاع الإسكان
بالتالي كان المقترح متمثلاً في تطوير أقطاب النمو وظيفياً ومحاور ربط داخل البيئة الحضرية ومحيطها لتعزيز التكامل الوظيفي والتخطيطي للمنطقة الحضرية

## Slide 9
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل
تم العمل خلال البحث على قطب النمو في منطقة حلحول كقطب سكني متكامل، يشمل:
حدائق خدمات متكاملة للسكان
فالتحول الحضري يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيه، من خلال حدائق موزّعة بالقرب من مشاريع الإسكان تخدم بلدة حلحول بأكملها.
إقتصادياً تم اقتراح استخدامات تجارية ومناطق تسوق تستفيد من البنية التحتية وارتباطها بشكل فعّال مع باقي أجزاء المنطقة الحضرية
واجتماعيا تم اقتراح إنشاء مرافق عامة إدارية وخدمات صحية وخدمات تعليمية
القطب الشمالي - مدينة حلحول
إسكانات لذوي الدخل المتوسط المحدود

## Slide 10: 01 02 03 04
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل
وضع معايير رئيسية وفرعية لاختيار ودراسة موقع القطب,وتوزيع الأوزان لكل معايير وفقا لأهميته وتأثيره على تطوير القطب
البدء بمرحلة التحليل على 3 مستويات
اختيار المناطق المناسبة لتطوير قطب النمو باستخدام آلية Weighted Overlay ,بناءا على المعايير والتحليل السابق
المستوى الوطني
مستوى المنطقة الحضرية
المستوى المحلي
-قطب النمو-
تحديد محاور الربط ومناطق تطوير القطب

## Slide 11: 07 05 06 08
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل
دراسة وتحليل المخطط الهيكلي الحالي لمدينة حلحول
اقتراح توسعة للمخطط بما يتلاءم مع احتياج واتجاه التوسع المستقبلي للمدينة
تعديل تنظيمي لاستخدامات المخطط الهيكلي القائم
اقتراح مسار سياحي زراعي يعزز الطابع الزراعي الريفي للمدينة بالإضافة لتحسين الوضع الاقتصادي

## Slide 12
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 13: مرحلة التحليل 1 مستوى محافظة الخليل
مقدمة عامة
فكرة ومبررات اختيار المشروع
موقع الدراسة
منهجية المشروع
مرحلة التحليل

## Slide 15
الخليل
حلحول
حدود المنطقة الحضرية
تصنيف الهيئات المحلية
تصنيف الهيئات المحلية

## Slide 16
حدود المنطقة الحضرية

## Slide 17
حدود المنطقة الحضرية

## Slide 19: مرحلة التحليل 2 مستوى المنطقة الحضرية

## Slide 20
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 21
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 22
عدد السكان (2022)=
30,488 نسمة
معدل النمو = 2.6 %
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 23
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022
مساحة المخطط الهيكلي الحالي = 14,830 دونم
الاحتياج المستقبلي للتوسع 2029=
1205 دونم

## Slide 24
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 25
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 26
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 27
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 28
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية, 2022 بتصرف

## Slide 29
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 30
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 31
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 33
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 34
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 35
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022

## Slide 36: مرحلة التحليل 3 المستوى المحلي - حلحول

## Slide 37
المصدر:وزارة الحكم المحلي,الخطة المكانية و الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة,مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية,2022,بتصرف
قطب النمو الشمالي
-سكني خدماتي متكامل-

## Slide 39: معايير تحليل قطب النمو

## Slide 40
المعيار البيئي
معيار أهمية موقع المدينة وسهولة الوصول إليها
المعيار الديموغرافي
المعيار الخدمي

## Slide 41
الوزن | المعيار الفرعي | المعيار الرئيسي
25% | الغطاء البيئي – استخدامات الأراضي | المعيار البيئي 40 %
25% | القيمة الزراعية للأراضي | 
25% | الانحدار | 
25% | الوديان | 
100% | سهولة الوصول إلى المدينة – شبكة الشوارع | معيار أهمية موقع المدينة وسهولة الوصول إليها 25%
100% | الكثافة البنائية - المباني | المعيار الديموغرافي 5%
10% | الخدمات اقتصادية | المعيار الخدمي 30%
10% | الخدمات ثقافية | 
10% | الخدمات ترفيهية | 
25% | الخدمات الصحية | 
25% | الخدمات التعليمية | 
10% | الخدمات التجارية | 
10% | الخدمات صناعية | 

## Slide 42: المعيار البيئي 40% 01

## Slide 43
25%

## Slide 44
25%

## Slide 45
25%

## Slide 46
25%

## Slide 47: معيار الموقع وسهولة الوصول 25% 02

## Slide 51: المعيار الخدمي 30% 03

## Slide 52
25%

## Slide 53
25%

## Slide 54
50%
ملعب
منتزه
بريد
مناطق صناعية
سوق الحلال-خدمات اقتصادية
محطة وقود
خدمات ثقافية
حلحول
شرياني خارجي
تجميعي خارجي
مركز حلحول
التجمعات المجاورة
حدود قطب النمو

## Slide 55: المعيار الديموغرافي 5% 04

## Slide 57
المباني
حدود التجمعات
حدود منطقة الدراسة
كثافة بنائية منخفضة جدا
كثافة بنائية منخفضة
كثافة بنائية متوسطة
كثافة بنائية عالية
كثافة بنائية عالية جدا

## Slide 59: النتيجة النهائية للتحليل

## Slide 60
Weighted Overlay Model

## Slide 62: التدخل المقترح

## Slide 63
وفقا للتحليل السابق تم اختيار محوري ربط (حلحول -خاراس + حلحول - نوبا) كمحاور نمو في قطب النمو الشمالي
الحلول المقترحة:
1- تنظيم تفصيلي للمخطط الهيكلي الحالي لحلحول
2- توسعة للمخطط الهيكلي وفقا لاتجاه التوسع من خلال محاور النمو
3-توسعة الشوارع في منطقة القطب
4- عمل مسار سياحي زراعي لتطوير والحفاظ على الطابع الزراعي للمنطقة و الاستفادة منه من ناحية اقتصادية سياحية - بدءً من احراش نوبا
5- اقتراح استخدامات أراضي تفصيلية مختلفة لتطوير ونمو المدينة وفقا لاحتياجها حسب التحليل السابق - كقطب نمو خدماتي سكاني.

## Slide 64: المخطط الهيكلي الحالي 2013

## Slide 65
جامعة النجاح الوطنية - نابلس
كلية الهندسة والتكنولوجيا - قسم هندسة تخطيط وتكنولوجيا المدن
مشروع تخرج
"تخطيط تنظيم تفصيلي لأحد أقطاب النمو في منطقة الخليل الحضرية - القطب الشمالي - حلحول"
مقياس الرسم 1:60,000

## Slide 66: المخطط الهيكلي المقترح

## Slide 67
مقياس الرسم 1:60,000
"تخطيط تنظيم تفصيلي لأحد أقطاب النمو في منطقة الخليل الحضرية - القطب الشمالي - حلحول"

## Slide 68
الاحكام الخاصة | الرمز
1- أن لا يزيد ارتفاع الابنية عن 3 طوابق 2- يكون للبناء ارتداد امامي 10 م ,وارتداد خلفي 7 م,وارتداد جانبي 5 م 3- أن تكون النسبة المئوية للبناء = 25% = 500 م^2 لكل 2 دونم | سكن أ بأحكام خاصة
1- أن لا يزيد ارتفاع الابنية عن 4 طوابق 2- يكون للبناء ارتداد امامي 7 م ,وارتداد خلفي 5 م,وارتداد جانبي 5 م 3- أن تكون النسبة المئوية للبناء = 30% | سكن ب بأحكام خاصة
1- استخدام مختلط (تجاري و وسكني),على ان لا يزيد عدد الطوابق الكلي عن 5 طوابق 2– يكون للبناء التجاري ارتداد امامي 5 م ,وارتداد جانبي 3 م | تجاري طولي بأحكام خاصة

## Slide 69: التنظيم التفصيلي المقترح ضمن المخطط الهيكلي

## Slide 70
جامعة النجاح الوطنية - نابلس
كلية الهندسة والتكنولوجيا - قسم هندسة تخطيط وتكنولوجيا المدن
مقياس الرسم 1:500
مشروع تخرج
"تخطيط تنظيم تفصيلي لأحد أقطاب النمو في منطقة الخليل الحضرية - القطب الشمالي - حلحول"
إعداد الطالبة: سيما ايمن الحموري
اشراف :د.علي عبد الحميد
د.زهراء زواوي
31/5/2023
اطفائية
دفاع مدني
مدرسة اساسية
مسجد
مركز شرطة
الرمز
المعنى
المساحة بالدونم
4
4.5
6
4
2
شوارع

## Slide 71
جامعة النجاح الوطنية - نابلس
كلية الهندسة والتكنولوجيا - قسم هندسة تخطيط وتكنولوجيا المدن
مشروع تخرج
"تخطيط تنظيم تفصيلي لأحد أقطاب النمو في منطقة الخليل الحضرية - القطب الشمالي - حلحول"
إعداد الطالبة: سيما ايمن الحموري
اشراف :د.علي عبد الحميد
د.زهراء زواوي
31/5/2023
مقياس الرسم 1:2500
مدرسة ثانوية
منطقة إسكان
10
مكتبة عامة
مركز ثقافي
مركز صحي
منطقة تجارية
منتدى للنساء
مركز شبابي
منطقة عامة وملاعب
مركز تجاري وبيع معدات ومنتجات زراعية
مسجد
مركز شرطة
الرمز
المعنى
المساحة بالدونم
5
5
3
4
145
2.5
3
15
10
9
11

## Slide 72
شكرا لحسن استماعكم
أية أسئلة